| UD.7215.122.2017.OD(KN). | Gdynia, dnia 17.08.2017 roku |
| --- | --- |
|  | Agencja Rozwoju Gdyni ul. Armii Krajowej 24 81-372 Gdynia |

| Dotyczy: | wytycznych dot. obsługi komunikacyjnej Parku Centralnego do uwzględnienia w wymogach konkursowych na projekt i realizację inwestycji. |
| --- | --- |

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w załączeniu przekazuje wytyczne dla obsługi komunikacyjnej inwestycji planowanego „Parku Centralnego” i zagospodarowania przestrzeni publicznej w bliskim sąsiedztwie.

Załącznik:

- Wytyczne dla obsługi komunikacyjnej inwestycji planowanego „Parku Centralnego” i zagospodarowania przestrzeni publicznej w bliskim sąsiedztwie - zał. nr 1,

Otrzymują:

- Adresat,

- UD – aa.;

Załącznik  nr 1 do pisma UD.7215.122.2017.OD(KN).       z dnia 18.08.2017 r.

WYTYCZNE

dla obsługi komunikacyjnej „Parku Centralnego” i zagospodarowania przestrzeni publicznej

- obsługa komunikacyjna garażu podziemnego pod Parkiem Centralnym poprzez wjazd i wyjazd od ul. Partyzantów;

- zjazd lub rozwiązania komunikacyjne parkingu pod Parkiem Centralnym winny zapewniać wjazd na parking pod projektowanym budynkiem biurowo-usługowym przy ul. Partyzantów (inwestor: AB Inwestor, generalny projektant: ARCH-DECO sp. z o.o.);

- przebudowa ulicy Partyzantów (m.in. wykonanie pasa wyłączenia na teren inwestycji, z niezbędną infrastrukturą);

- przebudowa ul. Świętojańskiej – pas wyłączenia na lewe skręty w ul. Partyzantów.

- przebudowa skrzyżowania al. Zwycięstwa z ul. Świętojańską wraz ze zmianą organizacji ruchu                       na al. Zwycięstwa i na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa z ul. Świętojańską, poprzez wprowadzenie dwóch pasów ruchu wyłącznie relacji skrętu w prawo w ul. Świętojańską;

- należy zapewnić uspokojenie ruchu na al. Marsz. Piłsudskiego w kierunku Bulwaru np. poprzez częściowe wyniesienia jezdni w celu ograniczenia prędkości pojazdów, wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych, poszerzenie istniejącego chodnika przed budynkiem Urzędu Miasta, wyniesienie skrzyżowania al. Marsz. Piłsudskiego z ul. Legionów z ewentualną likwidacją funkcjonującej tam sygnalizacji świetlnej;

- w ciągu ul. Legionów, na wysokości III LO, uwzględnić planowane przejście dla pieszych; dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych przekraczających jezdnię w tym miejscu, należy zastosować odpowiednie rozwiązania geometryczne i organizacji ruchu;

- w rejonie skrzyżowania al. Marsz. Piłsudskiego z ul. Tetmajera projekt Parku dowiązać do projektu „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, al. Marsz. Piłsudskiego i Tetmajera (z pętlą autobusową) wraz z budową trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim: opracowanego dla Gminy Miasta Gdyni przez BPBK SA.”

- należy stosować rozwiązania geometryczne i organizacji ruchu maksymalnie ułatwiające poruszanie się pieszym pomiędzy Parkiem a budynkiem Urzędu Miasta, wyjściem z tunelu podziemnego pod al. Zwycięstwa a Parkiem, przystankami ZKM a Urzędem Miasta i Parkiem;

- należy rozważyć dodatkowe wyjście z garażu podziemnego, zlokalizowane blisko komunikacji zbiorowej         (tj. w rejonie wyjścia z tunelu i np. z wykorzystaniem istniejącej windy);

- wyjście główne z garażu podziemnego winno znajdować się na wprost budynku Urzędu Miasta; wyjście z garażu podziemnego w kierunku Parku Centralnego zaleca się zaprojektować bez wind i schodów, np. w postaci pochylni lub nachylonego chodnika;

- przewidzieć system ewakuacji osób poruszających się na wózkach z garażu podziemnego w razie zagrożeń;

- na parkingu należy wyznaczyć miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami w ilości i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

- windy lokalizowane na terenie parkingu powinny posiadać przeszkloną kabinę oraz szyb;

- teren Parku należy zaprojektować wyłącznie do użytku pieszych, w tym z ograniczoną sprawnością, z uwzględnieniem potrzeb służb komunalnych i ratunkowych;

- po obwodzie Parku Centralnego należy zaprojektować fragment międzynarodowej trasy rowerowej R-10, łącząc dwa oderwane od siebie odcinki dróg rowerowych: kończącego się przy ul. Partyzantów i kolejnego wzdłuż al. Marsz. Piłsudskiego, od ul. Bema w kierunku morza; założenia dla trasy rowerowej: zapewniona ciągłość, spadki maksymalnie do 5%, szerokość min. 2,5 m;

- przy wejściach do Parku oraz w miejscu najbliższym do wejścia do budynku Urzędu Miasta i w bezpośrednim sąsiedztwie trasy dla rowerów zlokalizować zadaszone parkingi na min. 10 stojaków (20 rowerów);

- wskazane jest zlokalizowanie poidełek oraz jednej stacji naprawy rowerów przy trasie dla rowerów;

- wskazana jest konieczność użycia rozwiązań i materiałów m.in. na nawierzchnie, spełniających wysokie wymagania estetyczne i użytkowe;

- należy zachować istniejące przebiegi (ciągi) komunikacyjne: na wprost wyjścia z tunelu do ul. Bema, w linii prostej z ul. Bema do Partyzantów jak i w linii prostej od ul. Partyzantów 44 do ul. Bema;

- funkcja Parku powinna być dostosowana do potrzeb użytkowników w różnym wieku i sprawności fizycznej 
i mieć wydzielone strefy funkcjonalne; należy zastosować rozwiązania w oparciu o nowe technologie (Smart City) w zakresie rozwiązań integracji międzypokoleniowej i uatrakcyjnienia oferty Parku;

- wszystkie obiekty kubaturowe (w tym również tarasy na obiektach usługowo-gastronomicznych) winny spełniać wymogi dostępności i powinny być zaprojektowane zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, tj. pomieszczenia i przestrzenie ogólnodostępne powinny być dostępne dla osób 
z ograniczoną sprawnością, np. czytelne zasygnalizowanie trasy prowadzącej do toalet poprzez zastosowanie systemu faktur na dojściu oraz planów tyflograficznych z ich lokalizacją w Parku; dodatkowe plany dotykowe na wejściu wskazujące wyposażenie toalet;

- w strefach wejściowych do Parku należy przewidzieć informację dedykowaną osobom niepełnosprawnym 
w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku; informacja w Parku powinna być oparta na kontrastach barwnych oraz czytelnych i zrozumiałych piktogramach;

- układy komunikacji aktywności sportowej powinny być zaprojektowane w sposób bezkolizyjny 
z uspokojonym ruchem pieszym;

- zaplanowane oświetlenie należy zaprojektować w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom poruszającym się po Parku; należy ograniczyć do minimum miejsca zacienienia jako miejsca potencjalnie niebezpieczne dla użytkowników;

- siedziska, ławki itp. na terenie Parku Centralnego powinny być zaprojektowane zgodnie ze Standardami Dostępności dla miasta Gdyni (ławki z oparciami i podłokietnikami) oraz ustawione w sposób sprzyjający integracji;

- place zabaw powinny uwzględniać zasady projektowania uniwersalnego z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb aktywności dzieci; wskazane w tej randze terenu rekreacji jest zlokalizowanie urządzeń dla dzieci poruszających się na wózkach, łącznie z dedykowaną huśtawką lub innym urządzeniem ruchomym dostępnym dla osoby na wózku;

- zwiększenie urządzeń zabawowo – interaktywnych (np. możliwość korzystania z urządzenia poprzez przetworzenie siły mięśni na energię elektryczną lub kinetyczną) w celu zwiększenia atrakcyjności placu;

- zlokalizowanie placu zabaw, w którym dominującą rolę wypełniać będzie woda;

- w nasadzeniach nie należy uwzględniać roślinności alergizującej, niebezpiecznej dla małych dzieci;

- urządzenia siłowni zewnętrznej powinny być dostosowane dla osób poruszających się na wózkach;

- należy przewidzieć urządzenia dla aktywności seniorów (np. rowerki przy ławce); do rozważenia zastosowanie urządzeń zwiększających interakcję poprzez zastosowanie nowych technologii (rekreacja jako element rehabilitacji ze wspomaganiem technologii mobilnych poprzez indywidualny program treningowy dla dzieci, dorosłych, seniorów);

- na terenie Parku należy wyznaczyć przestrzenie dla osób z dziećmi wyposażone w zadaszone przewijaki, spełniające wymogi zachowania intymności;

- projektant będzie zobligowany do tego, aby w fazie projektu wykonawczego skonsultować rozwiązania projektowe z Ekspertem ds. Dostępności miasta Gdyni, a następnie uzyskać uzgodnienie projektu 
w zakresie dostępności;

- projekt powinien zawierać opis dostępności z uwzględnieniem różnych typów niepełnosprawności oraz 
w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego;

- poza centralną częścią Parku (np. w rejonie III LO) należy przewidzieć wybieg dla psów wyposażony m.in. w wodopój; lokalizacja wybiegu dla psów nie może powodować dyskomfortu dla innych form rekreacji na terenie Parku oraz zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie Parku,

- projekty w pasach dróg publicznych należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2016 r. poz. 124) oraz przepisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2016r. nr  1440 z późn. zm.),

- Dz. U. – załącznikiem do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie „szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz.U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181 z późn. zm.);

- projekty  infrastruktury rowerowej należy wykonać zgodnie z wymogami standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej tj. opracowania pn. „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzonych do stosowania Zarządzeniem nr 7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni; standardy dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni tj. www.zdiz.gdynia.pl;

- wszystkie projekty należy wykonać zgodnie z wymogami wytycznych dla projektantów i uzgadniających tj. opracowania pn. „Standardy Dostępności Dla Miasta Gdyni”, wprowadzonych do stosowania Zarządzeniem nr 10740/13/VI/U z dnia 17 maja 2013 r. Prezydenta Miasta Gdyni; standardy dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni tj. www.zdiz.gdynia.pl.

# Text boxes

Załącznik Nr 2 - 2/2